Valori di fondo (mg/kg) per metalli e metalloidi nelle 20 unità fisiografiche e deposizionali identificate in Veneto.

In rosso i valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06; con l’asterisco le unità in cui il numero campioni per la determinazione del valore di fondo è inferiore a 30, quantità consigliata dalla norma ISO 19258 (2005).

| Unità fisiografiche/deposizionali | Zn | Cu | Ni | Pb | Cd | Cr | Co | As | Sb | Hg | Be | Se | Sn | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpi del basamento cristallino e metamorfico (MA) | 153* | 52* | 53* | 90* | 0,58* | 67* | 20* | 17* | 3,6* | 0,41* | 1,1* | nd | Nd | 79* |
| Alpi su dolomia (DC) | 170* | 79* | 87* | 96* | 1,70* | 88* | 31* | 27* | 2,4* | 0,22* | 1,4* | 0,56* | 3,0* | 110* |
| Alpi su litotipi silicatici (DS) | 125* | 76* | 40* | 63* | 0,66* | 73* | 32* | 17* | 2,0* | 0,34* | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Alpi su Formazione di Werfen (DW) | 300* | 30* | 47* | 99* | 0,25* | 98* | 22* | 31* | 2,5* | 0,89* | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Prealpi su calcari duri (SA) | 245* | 76* | 81* | 130* | 3,40* | 130* | 39* | 27* | 3,3* | 0,45* | 3,3* | 1,31* | 5,6* | 210* |
| Prealpi su calcari marnosi (SD) | 200 | 94 | 173 | 126 | 1,98 | 164 | 33 | 23 | 1,8 | 0,29* | 2,3* | 0,81* | 2,7* | 120* |
| Prealpi su basalti (LB) | 165* | 109* | 190* | 48* | 0,25* | 260* | 79* | 15* | 1,1* | 0,14* | 2,4* | 0,62* | 3,0* | 220* |
| Colline (RC) | 140 | 62 | 88 | 47 | 1,00 | 140 | 32 | 22 | 2,0 | 0,22 | 3,0 | 0,61 | 3,5 | 130 |
| Fondovalle alpini e prealpini (FON) | 138* | 61* | 46* | 81* | 0,81* | 75* | 29* | 24* | 2,2* | 0,44* | 1,9* | 0,93* | 2,8* | 180* |
| Tagliamento (T) | 86* | 44* | 42* | 33* | 0,62* | 67* | 12* | 14* | nd | 0,09* | nd | nd | nd | nd |
| Piave (P) | 113 | 186 | 52 | 36 | 0,64 | 61 | 15 | 13 | 1,0 | 0,26 | 1,7 | 0,50 | 4,0 | 87 |
| Brenta (B) | 144 | 110 | 38 | 54 | 0,95 | 64 | 16 | 45 | 2,4 | 0,67 | 2,3 | 0,31 | 7,8 | 96 |
| Adige (A) | 155 | 79 | 125 | 46 | 1,17 | 141 | 20 | 50 | 1,5 | 0,32 | 1,4 | 1,00 | 3,7 | 89 |
| Po (O) | 111 | 63 | 130 | 35 | 0,60 | 153 | 20 | 31 | 1,4 | 0,08 | 1,6 | 0,90 | 3,4 | 80 |
| Conoidi dell’Astico (MC1) | 137* | 103* | 64* | 61* | 0,66* | 83* | 23* | 21* | 2,0* | 0,31* | 2,1* | 0,40* | 4,4* | 203* |
| Conoidi pedemontane calcaree (MC2) | 110 | 114 | 56 | 45 | 0,86 | 76 | 16 | 23 | 0,8* | 0,26 | 1,6* | 0,40* | 3,4* | 81* |
| Conoidi pedemontane del sistema Leogra-Timonchio (MV1) | 200 | 86 | 120 | 106 | 0,86 | 153 | 35 | 26 | 2,8* | 0,16* | 1,7* | 0,44* | 6,4* | 157* |
| Depositi fluviali del sistema Agno-Guà (MV2) | 164* | 66* | 161* | 56* | 0,59* | 190* | 51* | 41* | 1,6* | 0,10* | 1,5* | 0,72* | 2,9* | 146* |
| Costiero nord-orientale (DP) | 67* | 58* | 8* | 51* | 0,25* | 19* | 5* | 12* | 0,8* | 0,85* | 0,2* | 0,10* | 5,7* | 20* |
| Costiero meridionale (DA) | 181* | 54* | 83* | 56* | 0,25* | 89* | 14* | 23* | 1,2* | 0,13* | 0,9* | 0,68* | 5,8* | 61* |