## Slide 1
ARPAV:
Significa Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto
LA DATA DI NASCITA
L'ARPAV viene istituita con la Legge Regionale n°32 del 18 ottobre 1996 e inizia la sua attività il 3 ottobre 1997.
PERCHÉ
Un referendum dell'Aprile del 1993 ha abrogato le competenze del Servizio Sanitario Nazionale e delle ULSS nel campo del controllo e della prevenzione dall'inquinamento, causando così un vuoto giurisdizionale. Il Parlamento, con la Legge 61 del 1994 colmava tale mancanza "riaffidando" le stesse competenze ad apposite "Agenzie Regionali" che di fatto diventano i centri deputati alla vigilanza e controllo ambientale in sede locale.
LO SCOPO
"L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di consentire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione di rischio per l'uomo e per l'ambiente" (Legge Regionale 32 art.1 comma 2).

## Slide 2






LE FUNZIONI DELL'AGENZIA (L.R. n. 32/1996 art.3)
prevenzione e controllo ambientale;
previsione, informazione ed elaborazione meteoclimatica e radarmeteorologica;
organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali;
promozione di attività di educazione ambientale ed informazione ambientale;
fornitura di supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale;
promozione iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela ambientale.

## Slide 3
Dipartimenti provinciali
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Centri specializzati
Centro Meteo Teolo
Centro Valanghe Arabba
Centro Agroambientale
Osservatori regionali
Centro Bacino Scolante
Osservatorio Aria
Osservatorio Acqua
Osservatorio Agenti Fisici
Osservatorio Rifiuti
Osservatorio Pedologico
Osservatorio Alimenti
Sede centrale

## Slide 4
A PROPOSITO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO…...
Danni diretti
sostanze tossiche
Danni indiretti
effetto serra
piogge acide
ozono
distruzione nella stratosfera
(“buco dell’ozono”)
aumento nella troposfera
Definizione secondo D.P.R. 203/88: "Dicesi inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da:
alterare le normali condizioni ambientali o di salubrità dell'aria
costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo
compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati"

## Slide 5
INQUINANTI
(misurati a partire da anni ’80)
CO
NO, NO2
SO2
O3
PTS
INQUINANTI
INQUINANTI
(misurati a partire dagli anni ’90)
BENZENE
PM10
I.P.A. (idrocarburi
policiclici aromatici)

## Slide 6
Scheda inquinante
Monossido di Carbonio: CO
Fonti di emissione: 80% trasporti stradali; 10% Industrie, 5% Riscaldamenti; 5% Combustioni all’aperto, …
Come si presenta: gas incolore ed inodore.
Effetti sulla salute: il maggior pericolo collegato alla presenza del CO deriva dalla capacità di questa sostanza, quando viene inalata, di complessarsi stabilmente con l’emoglobina (carbossiemoglobina) del sangue riducendone la capacità di trasportare l’ossigeno alle cellule. L’esposizione ad elevate concentrazioni di CO causa cefalea, senso di fatica, incoscienza e infine morte (se tale esposizione si protrae per lunghi periodi).
Effetti sull’ambiente: danni alla vegetazione e contribuisce ad aumentare l’ozono troposferico.

## Slide 7
Scheda inquinante
Ossidi di azoto: NO (monossido di azoto), NO2 (biossido di azoto)
Fonti di emissione: 65% trasporti stradali; 17% Produzione di energia, 12% Industrie, 5% Riscaldamento, 1% Altro (incenerimento rifiuti e incenerimento rifiuti agricoli). Si produce così NO (monossido di azoto) che in atmosfera, grazie alla radiazione solare, si trasforma in NO2 (biossido di azoto).
Come si presentano: il biossido di azoto è di colore bruno-rossastro e di odore pungente e soffocante, mentre il monossido di azoto è incolore ed inodore. Il biossido è circa quattro volte più tossico del monossido.
Effetti sulla salute: edemi polmonari, irritazioni delle mucose nasali e degli occhi. Possono favorire lo sviluppo di malattie tumorali.
Effetti sull’ambiente: formazione di nebbie, piogge acide, smog fotochimico, danni ai beni materiali (corrosione dei metalli, dei monumenti). La presenza di NO e NO2 nell'atmosfera provoca certamente danni più o meno gravi alla vegetazione. Le testimonianze di danni a piante risultanti dalla diretta esposizione ad NO e NO2 atmosferici sono di solito limitate a osservazioni fatte in laboratorio; danni a piante per alte concentrazioni di NO2 sono stati osservati nei pressi di impianti di produzione di HNO3, mentre quelli causati da NO non sono mai stati constatati, se non in laboratorio. L'esposizione ad NO provoca un'immediata diminuzione della velocità di fotosintesi, anche se dopo l'esperimento le piante non accusano visibili conseguenze nocive. Gli effetti dell'esposizione di NO2 per estesi periodi di tempo sono meno evidenti. Prolungate esposizioni ad NO2 provocano un leggerissimo cambiamento nella pigmentazione delle foglie, la loro caduta e in alcuni casi la diminuzione della produttività.

## Slide 8
Scheda inquinante
Ossidi di zolfo: SO2(anidride solforosa), SO3 (anidride solforica)
Fonti di emissione: 67% Altro (fenomeni naturali: esplosioni vulcaniche, incenerimento rifiuti); 23% Produzione di energia, 8% Industrie, 1% Riscaldamento, 1% Trasporti.
Come si presenta: l’anidride solforosa è sottoforma di gas incolore, tossico, ed ha un caratteristico odore pungente, penetrante e soffocante.
Effetti sulla salute: irritazione dell’apparato respiratorio, bronchiti croniche.
Effetti sull’ambiente: la presenza di SO2 può determinare l'alterazione della struttura naturale del suolo rendendolo sterile o riducendone le potenzialità produttive. Vi è anche la possibilità che l'anidride solforosa e gli altri inquinanti penetrino nel suolo fino a contaminare le sorgenti sotterranee mettendo in pericolo la salute degli esseri umani e degli animali selvaggi e domestici. A seconda della concentrazione dell'SO2 e della durata di esposizione le piante possono essere danneggiate in due modi diversi:
danni acuti, risultato di breve esposizione ad alte concentrazioni di SO2 , sono caratterizzati da zone di necrosi sulle foglie, le quali si seccano e solitamente si scoloriscono assumendo una colorazione avorio-marrone;
danni cronici, risultato di esposizioni a concentrazioni più basse per più lunghi periodi di tempo. Questi sono caratterizzati da un graduale ingiallimento delle foglie, dovuto ad un impedimento del meccanismo di formazione della clorofilla.
La reattività delle piante all'azione dell'SO2 varia grandemente da specie a specie; gli alberi considerati più sensibili all'SO2 sono il pero, il melo. La presenza nell’aria di anidride solforosa in concentrazione eccessiva danneggia inoltre le coltivazioni (arresto della crescita delle piante, caduta delle foglie, diminuzione dei raccolti); favorisce la corrosione dei metalli (acciaio compreso), perché accelera la velocità del processo di corrosione; deteriora, soprattutto in presenza di umidità, i materiali da costruzione, i monumenti di marmo, gli affreschi. Inoltre si discioglie nella pioggia, ed è la maggiore responsabile dell’acidificazione delle piogge.

## Slide 9
Come si forma:
COV + NO + luce solare
INQUINANTI PRIMARI
sono gli inquinanti che permangono nell'atmosfera con le stesse caratteristiche chimico-fisiche con le quali vengono emessi
Miscela di O3, HNO3 e prodotti organici
INQUINANTI SECONDARI
sono gli inquinanti che si formano per trasformazioni o combinazioni di sostanze diverse
La concentrazione di O3 è influenzata da variabili metereologiche:
Intensità della radiazione solare
Temperatura
Direzione e velocità dei venti
Nei periodi tardo primaverili ed estivi, le particolari condizioni di alta pressione, le elevate temperature e la scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e l’accumulo degli inquinanti e il forte irraggiamento solare innesca una serie di reazioni fotochimiche che determinano concentrazioni di ozono più elevate rispetto al livello naturale che è compreso tra i 20 e gli 80 microgrammi per metro cubo di aria.
Parliamo dell’ozono nella troposfera (10 Km) dove è presente in basse concentrazioni, tranne nelle aree in cui la presenza di alcuni inquinanti chimici, in concomitanza di fattori meteoclimatici favorevoli, può indurre la formazione con conseguente aumento della concentrazione.
Scheda inquinante
Ozono: O3

## Slide 10
Effetti sull’ambiente: Inquinamento “da ozono” più comunemente detto smog estivo. La presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute degli animali e delle piante, deteriora i materiali e riduce la visibilità. L'azione nociva sulle piante si rivela sottoforma di macchie bianche o puntini ( necrosi dei gruppi di cellule ) sulla superficie delle foglie. Le foglie completamente distese sono quelle più facilmente danneggiate. L'apparizione di bruciature all'estremità dei germogli, una malattia del pino bianco, rimasero incomprensibili per molti anni, anche per specialisti forestali e patologi, finché non si scoprì che la presenza di ozono è in relazione con questa malattia.
Scheda inquinante
Ozono: O3
Effetti sull’uomo: forte azione irritante sulle mucose. Irritazione agli occhi, al naso, alla gola e all’apparato respiratorio, un senso di pressione sul torace e la tosse. Le categorie di popolazione particolarmente suscettibili ai rischi di esposizione ad ozono sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all’aperto, in particolare i soggetti asmatici e quelli con patologie polmonari e cardiologiche.

## Slide 11
Scheda inquinante
Polveri totali sospese: PTS
Definizione PTS: insieme molto eterogeneo di particelle solide e liquide che, a causa delle ridottissime dimensioni, restano in sospensione nell’aria. Vengono distinte in base alla dimensione del diametro delle particelle (misurato in m (micrometri); 1000 micrometri= 1 millimetro).
POLVERI GROSSOLANE (particelle con diametro compreso tra 2,5 e 30 m) Pollini e spore fanno parte di questa classe dimensionale.
POLVERI FINI (particelle con diametro inferiore a 2,5 m)
Fonti di emissione: 45% trasporti stradali; 15% Produzione di energia; 12% Combustioni all’aperto, 5% Riscaldamenti, Altro (fonti naturali, per esempio le eruzioni vulcaniche, e attività umane, quali la frantumazione delle pietre nelle cave……).
Effetti sulla salute: penetrando nel corpo attraverso l’apparato respiratorio, giungono fino agli alveoli portandosi dietro altre sostanze inquinanti. Causano le malattie respiratorie.
Effetti sull’ambiente: Le ricerche fatte sulle piante riguardano polveri specifiche, piuttosto che i miscugli di solito presenti nell'atmosfera . Alcune polveri di forni per cemento, quando si mescolano a nebbia o a leggera pioggia formano una spessa crosta sulla superficie superiore delle foglie, crosta che non va via con semplice lavaggio con acqua ma deve essere asportata con forza. E' stato appurato che l'incrostazione interferisce con la fotosintesi facendo da scudo alla luce solare necessaria ed inoltre sconvolgendo il processo di scambio di anidride carbonica con l'atmosfera. Lo sviluppo di tali piante veniva pertanto inibito.

## Slide 12
Scheda inquinante
Polveri inalabili: PM10
Definizione PM10: polveri aerodisperse aventi diametro inferiore a 10 m, definite polveri inalabili (dal naso alla laringe); possono contenere C, Pb, Ni, nitrati, solfati, composti organici, particelle di suolo e scarichi diesel. Sono comunque costituite per circa un 60% dalla frazione più sottile denominata PM2,5 (aventi diametro inferiore a 2,5 m), denominate polveri respirabili (dalla trachea fino agli alveoli polmonari).
Fonti di emissione: 45% trasporti stradali (veicoli diesel, sia pesanti che leggeri, emettono un quantitativo di polveri, per Km percorso, maggiore rispetto ai veicoli a benzina); 5% Riscaldamenti; 15% Produzione di energia; 12% Combustioni all’aperto, …
Effetti sulla salute: esposizione di breve periodo: irritazione di polmoni, broncocostrizione, tosse e mancanza di respiro; esposizione cronica: danni alle cellule per rilascio delle sostanze adsorbite alle particelle e cancerogenesi.

## Slide 13
Scheda inquinante
Benzene: C6H6
Definizione C6H6: sostanza chimica liquida e incolore dal caratteristico odore aromatico pungente. A t° ambiente volatilizza assai facilmente.
Fonti di emissione: processi di raffinazione del petrolio, chimica, traffico veicolare (il benzene è presente nelle benzine, nelle quali viene aggiunto per conferire le proprietà antidetonanti e per aumentarne il “numero di ottano”)
Effetti sulla salute: sostanza cancerogena di classe I (IARC), in grado di produrre varie forme di leucemia. La classe I corrisponde ad una evidenza di cancerogenicità per l’uomo di livello “sufficiente”
Molecola di benzene

## Slide 14
Scheda inquinante
Idrocarburi Policiclici Aromatici: il Benzo(a)pirene
Definizione IPA: composti costituiti da due o più anelli aromatici condensati, derivano dalla combustione incompleta di numerose sostanze organiche. Presenti nell’aerosol urbano sono associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 m (in grado di penetrare nella regione alveolare)
Fonti di emissione: emissioni veicolari, combustioni in impianti termici, nelle centrali termoelettriche e negli inceneritori
Effetti sulla salute: è accertato il loro potere cancerogeno a carico delle cellule dei polmoni.
IPA :
Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene Indeno(1,2,3-c,d)pirene

## Slide 15
L’espressione “effetto serra” nel linguaggio corrente sottolinea semplicemente la progressiva tendenza all’aumento della temperatura media dell’aria in conseguenza della massiccia immissione nell’atmosfera di biossido di carbonio e di altri gas responsabili di questo fenomeno.
Cos’è? E’ quel fenomeno che garantisce che sulla superficie della Terra la temperatura mantenga i valori ottimali per l’evoluzione della vita. Senza effetto serra la terra sarebbe molto più fredda e soggetta a rapide variazioni della temperatura.
La terra assorbe i raggi del sole e li riemette verso l’alto sottoforma di energia termica. Una parte di questa energia viene assorbita dal vapore acqueo e anidride carbonica e altri gas, che intrappolano in questo modo, come i vetri di una serra, il calore proveniente dal sole. Questi gas, detti appunto gas serra, garantiscono un equilibrio termico tale da consentire la vita sulla terra.
L’anidride carbonica, oltre ad intervenire in numerosi processi biologici quali la fotosintesi clorofilliana, attraverso la quale viene utilizzata dalle piante verdi come “alimento”, contribuisce a regolare il naturale effetto serra del pianeta.
EFFETTO SERRA

## Slide 16
Un aumento di CO2 nell’atmosfera, causato soprattutto dagli impianti di produzione di energia, dalle attività umane e dalla deforestazione incontrollata, hanno incrementato la concentrazione di “gas da effetto serra” e ne hanno aggiunti di nuovi.
Tutto ciò porta all’incremento dell’effetto serra con conseguente riscaldamento del pianeta e mutamenti del clima ed altri effetti quali la desertificazione (aumento delle zone desertiche), lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente aumento del livello del mare.
L’energia solare incidente viene in parte assorbita dalla terra, che così si riscalda, e in parte ritorna nello spazio.
L’anidride carbonica CO2, fa passare la radiazione solare che arriva, ma assorbe quella riflessa.
Se aumenta la CO2 nell’atmosfera aumenta anche la radiazione riflessa assorbita, che non ritorna più nello spazio e si trasforma in calore.

## Slide 17: I GAS DELL’EFFETTO SERRA
Anidride carbonica (CO2), rilasciata dalla combustione dei combustibili fossili (industria e trasporto).
Protossido di azoto (N2O), uno degli ossidi di azoto prodotto dai fertilizzanti a base di azoto usati in agricoltura e dalla combustione dei combustibili fossili.
Clorofluorocarburi (CFC), gas creati dall’uomo e usati come refrigeranti in frigoriferi e condizionatori.
Metano (CH4), prodotto da batteri contenuti, ad esempio, in discariche di rifiuti, paludi, intestino degli animali da allevamento.

## Slide 18
Percentuale di riduzione di gas serra entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990.
Mondo 5,2%
Unione Europea 8%
Russia 0%
Stati Uniti 7%
Giappone 6%
Italia 6,5%
Paesi in via di sviluppo nessuna limitazione
LA CONFERENZA DI KYOTO
Alla conferenza di Kyoto (1997) i paesi firmatari della Convenzione di Rio sui Cambiamenti Climatici definiscono un protocollo che stabilisce tempi ed entità della riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2012 e individua esplicitamente le politiche e le azioni operative che si dovranno sviluppare.
Il protocollo di Kyoto impegna a ridurre complessivamente del 5,2% rispetto ai livelli del 1990, le principali emissioni di gas capaci di alterare il naturale effetto serra del pianeta.

## Slide 19
I gas di cui bisogna ridurre le emissioni
anidride carbonica
protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, perfluorocarburi, l’esafluoro di zolfo
metano
Le politiche e le azioni operative che si dovranno sviluppare per ridurre le emissioni sono:
migliorare l’efficienza tecnologica e ridurre i consumi energetici nel settore termoelettrico, nel settore dei trasporti e in quello abitativo e industriale;
promuovere azioni di riforestazione per incrementare le capacità del pianeta di assorbimento di gas serra;
promuovere forme di gestione sostenibile di produzione agricola;
incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’uso di nuove fonti di energie rinnovabili;
limitare e ridurre le emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
applicare misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.

## Slide 20
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….
L’acqua presente nell’atmosfera sotto forma di vapore condensando produce gocce che, a seconda delle condizioni meteo-climatiche, possono dare luogo a fenomeni quali piogge, nevicate, nebbie, brina, ecc.; queste gocce, essendo costituite da sola acqua, hanno un pH ~= 7.0; successivamente per la dissoluzione nell’acqua dell’anidride carbonica, presente naturalmente nell’atmosfera, si produce acido carbonico, un acido debole che causa un abbassamento del pH delle gocce a valori intorno a 5,5.
H2O + CO2 H + + HCO3
+
Anidride solforosa (SO2)
Ossidi di azoto (NOx)
H2SO4, HNO2, HNO3
Piogge acide
H2O

## Slide 21
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….
Da alcuni decenni in molte zone del pianeta si sono registrate precipitazioni piovose, nevose, nebbie e rugiade con valori di pH significativamente più bassi, cioè compresi tra 2 e 5 e che pertanto presentano concentrazioni in idrogenioni [H+] 10-10000 volte più elevate del valore normale.
L’acidificazione delle piogge è un fenomeno dovuto alla trasformazione, in presenza di acqua, di alcuni gas presenti nell’atmosfera e più precisamente:
dell’anidride solforosa (SO2) che si trasforma in acido solforico;
degli ossidi di azoto (NOx) che si trasformano in acido nitrico.
Queste sostanze acide (NO2, SO2, H2SO4, HNO3) raggiungono il suolo, le acque superficiale e la vegetazione anche quando non piove, sia direttamente, sia a mezzo di aerosol particolati.
Sono le attività umane che danno luogo ad una eccessiva produzione di questi gas:
Le attività connesse alla produzione di energia attraverso la combustione del carbone, del petrolio e degli altri idrocarburi producono quantitativi di SO2 stimati in centinaia di milioni di tonnellate/anno;
Le combustioni da mezzi di trasporto producono quantitativi di NOx nell’ordine di decine di milioni di tonnellate/anno.

## Slide 22
Danni alla vita vegetale
Le piogge acide attaccano la superficie delle foglie e le cellule degli stomi (le aperture attraverso cui le piante respirano); gli alberi, di conseguenza, diventano più deboli e resistono meno agli attacchi di funghi, batteri, virus, parassiti, o all’azione del calore, del gelo, del vento e dei temporali. Inoltre, quando raggiunge il suolo, la pioggia acida reagisce con alcune sostanze in esso presenti causando un impoverimento di elementi nutritivi (calcio, magnesio, sodio, potassio), mentre alcuni metalli tossici (alluminio, metalli pesanti) vengono solubilizzati e quindi resi assorbibili dalle radici; entrambi questi fenomeni contribuiscono a indebolire le piante. La composizione chimica del suolo può mutare a un punto tale da rendere difficile il rimboschimento o la sostituzione delle piante malate con piante nuove. In Europa circa un quinto di tutte le foreste è già stato danneggiato dalle piogge acide, soprattutto nell’ex Repubblica Federale Tedesca, nei Paesi Bassi e in Svizzera; anche in Italia, e particolarmente nelle Alpi, buona parte delle foreste è “malata”.
Se non ci saranno inversioni di tendenza è stato calcolato che entro 10-20 anni le foreste di qualsiasi latitudine saranno distrutte, e questo provocherà l'espansione del fenomeno carsico (ossia la penetrazione dell'acqua nel sottosuolo), la mancanza di acqua, il cambiamento del clima, l'aumento della possibilità di inondazioni e la progressiva aridità dei suoli.
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….

## Slide 23
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….
Azioni dirette
Sulla superficie fogliare e aperture stomatiche
Minore resistenza ad agenti fisici e biologici
Azioni indirette
Carenza nutrizionale per solubilizzazione nel terreno e successivo dilavamento di elementi nutritivi come Ca, Mg, Na, K
Effetti tossici per eccessiva solubilizzazione nel terreno e assorbimento radicale di metalli pesanti

## Slide 24
EFFETTI SULLA VEGETAZIONE……..

## Slide 25
Danni alla vita nei laghi
Le acque delle piogge acide finiscono con l’accumularsi nei laghi, facendone diminuire il pH. Attualmente molti laghi dei paesi scandinavi, dell’Europa centrale e settentrionale e dell’America settentrionale hanno valori di pH inferiori a 5,5. I pesci sopravvivono solo con difficoltà in queste condizioni, e molte specie scompaiono del tutto se il pH diviene minore di 4,5. I microrganismi acquatici sono ancora più sensibili alle variazioni di pH, e vengono quindi danneggiati maggiormente. La gravità di tale aspetto è diversa a seconda della geologia locale, perché ad esempio laghi che si formano in terreni calcarei hanno una maggiore capacità di tamponare l’acidità delle precipitazioni rispetto ad esempio laghi vulcanici. Un valore accettabile di pH per laghi in buona salute è circa 8. Negli anni Ottanta si sono costantemente misurati negli Usa e in Scozia valori di pH delle piogge inferiori a 2-2,5.
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….

## Slide 26
Danni a monumenti ed edifici
L’acido solforico presente nelle piogge acide reagisce con il carbonato di calcio (costituente del calcare e dei marmi) trasformandolo in solfato di calcio biidrato (CaSO4 . 2H2O), cioè in gesso. Così, sulla superficie del monumento si forma una patina di gesso che ne altera l’aspetto e che, essendo molto più friabile del calcare o del marmo, può essere asportata da piogge violente, lasciando esposte le parti sottostanti.
H2SO4 + CaCO3 + H2O = CaSO42 H2O + CO2
Se la pioggia è acida soprattutto per la presenza di acido nitrico non si forma la patina di gesso, ma il carbonato di calcio viene semplicemente disciolto e portato via; anche in questo caso, la superficie del monumento rimane danneggiata.
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…….

## Slide 27
A PROPOSITO DI PIOGGE ACIDE…..

## Slide 28
Nella stratosfera l’ozono si forma continuamente per effetto delle radiazioni ultraviolette sulle molecole di ossigeno. Qui va a costituire un vasto strato gassoso, che agendo da schermo, assorbe le radiazioni ultraviolette nocive provenienti dal sole.
IL BUCO DELL’OZONO
STRATOSFERA: la parte di atmosfera che si estende ad una altitudine compresa tra i 10 e i 50 Km, al di sopra della troposfera

## Slide 29
FOTO DA SATELLITE

## Slide 30
COME SI FORMA L’OZONO NELLA STRATOSFERA?
Si genera quando i raggi ultravioletti (UV) generati dalla luce solare colpiscono la stratosfera dissociando le molecole di ossigeno (O2) in ossigeno atomico. L'ossigeno atomico velocemente si combina con successive molecole di ossigeno formando ozono.
Nella stratosfera quindi l’ozono viene continuamente formato, decomposto e riformato.
Fotolisi
Questa reazione è la fonte di tutto l’ozono stratosferico, reazione la cui velocità dipende da:
Quantità di luce UV
Concentrazione delle molecole di ossigeno presenti ad una data altitudine
La densità dell’ozono raggiunge il massimo dove è più alto il valore del prodotto tra l’intensità delle radiazioni e la concentrazione dell’ossigeno biatomico e, cioè a circa 25 Km di altezza al di sopra delle aree tropicali, a 21 Km di altezza alle latitudini intermedie e a 18 Km a livello delle regioni subartiche.
Gran parte dell’ozono è localizzato tra i 15 e 35 Km di altezza, cioè si situa nella parte inferiore e intermedia della stratosfera, la regione nota anche come strato dell’ozono.

## Slide 31
Come avviene
la distruzione dell’ozono?
X
FOTOLISI
X = catalizzatori, radicali liberi, cioè atomi o molecole contenenti un numero dispari di elettroni, quindi sono specie chimiche molto reattive con una spiccata tendenza a reagire.
X + O3XO + O2
XO + O X + O2
CFCl3
CFCl2 + Cl 
Cl  + O3
ClO + O2

## Slide 32
CFC (clorofluorocarburi)
HCFC (idroclorofluorocarburi)
Consideriamo tre CFC forti, per essi non esiste alcun “pozzo” nella troposfera, cioè non è noto alcun processo naturale di rimozione (anche perché non sono solubili nell’acqua e quindi non vengono allontanati dall’aria con la pioggia). Questi dopo pochi anni finiscono per salire nella stratosfera e quindi nel giro di decenni nella parte superiore di questa, dove vengono decomposti con conseguente liberazione di atomi di cloro.
CF2Cl2 Fluido circolante negli impianti refrigeranti dei frigoriferi al posto dell’ammoniaca e del biossido di zolfo, gas tossici. Utilizzato anche nei condizionatori delle automobili.
CFCl3 Propellente nelle bombolette spray, è stato usato per creare le cavità presenti all’interno di prodotti a base di schiume morbide quali guanciali, cuscini, imbottiture, sedili per automobili.
CF2Cl-CF2Cl Utilizzato per pulire i residui di grasso, colla e saldatura che rimangono sulle schede dei circuiti integrati dopo la loro fabbricazione.
Sostituiscono provvisoriamente i CFC, sono meno dannosi per lo strato di ozono.
QUALI SONO LE SOSTANZE INCRIMINATE E QUALI SONO LE APPLICAZIONI???????????????

## Slide 33
Bromofluorocarburi
Tetracloruro di carbonio
Bromuro di metile
estintori
solventi
pesticidi per l’agricoltura
QUALI SONO LE SOSTANZE INCRIMINATE E QUALI SONO LE APPLICAZIONI???????????????

## Slide 34
EFFETTI SULL'UOMO E L'AMBIENTE
La diminuzione dello strato di O3 favorisce il passaggio dei raggi UV a più alta energia fino alla superficie terrestre con dannosi effetti:
aumento del rischio di eritemi solari, un invecchiamento precoce della pelle, fenomeni cancerosi;
danni agli occhi, cataratta, ecc...;
abbassamento delle difese immunitarie;
diminuzione della fotosintesi (diminuzione dell’area delle foglie e minore resistenza ai parassiti ed agli attacchi degli insetti), della crescita e produzione di vegetali, alghe e plancton. Nelle popolazioni marine viene diminuita la fecondità e la crescita, con aumenti di infezioni e tumori cutanei per le specie che passano molto tempo al sole, come foche e leoni marini. Per alcune specie di molluschi, una riduzione dell’ozono del 10% farebbe aumentare del 18% il numero delle larve anormali.

## Slide 35
PROTOCOLLO DI MONTREAL
Adottato nel 1987 da un gruppo di venticinque paesi e divenuto effettivo il 1° gennaio 1989, il Protocollo di Montreal aveva come obiettivo, per i paesi sviluppati, la riduzione della produzione e del consumo di clorofluorocarburi al 50% dei livelli del 1986 entro il 1988 e la stabilizzazione della produzione e del consumo di "halon" ai livelli del 1986, onde contenere il danno che possono arrecare allo scudo d‘ozono. Ai paesi in via di sviluppo, invece, il Protocollo di Montreal concedeva un periodo di adattamento di dieci anni. I vincoli stabiliti dal Protocollo sono stati in seguito irrigiditi dal "London Meetings of the Protocol Parties", del giugno 1990, che stabiliva l'eliminazione dei clorofluorocarburi e dell'halon entro il 2000. Circa settanta paesi, tra quelli che producono il 90% del volume mondiale dei clorofluorocarburi, aderirono al Protocollo.

## Slide 36: LE RETI DI RILEVAMENTO NEL VENETO
STAZIONI
ATTUALMENTE
ESISTENTI: 56

## Slide 37
Le stazioni di misura consentono di
caratterizzare la qualità dell’aria
nella zona di interesse
mediante
misure strumentali di parametri chimici e fisici
sostanze inquinanti e parametri meteorologici
Rete di monitoraggio

## Slide 38
SENSORI METEO
Direzione del vento
Velocità del vento
Umidità
Pressione atmosferica
INQUINANTI MONITORATI
CO
NO – NO2
BENZENE
SO2
PM10
O3
Stazione di misura della qualità dell’aria:

## Slide 39
Stazione di misura della qualità dell’aria (Comune e Provincia di Padova):
Padova Comune:
Via Ospedale, Arcella (stazioni di traffico)
Via Terranegra, Mandria (stazioni in aree residenziali)
Padova Provincia:
Monselice (stazione industriale)
Piove di Sacco (stazione di traffico)
Este (stazione di traffico)
Cittadella (stazione di traffico)
Nel sito internet www.arpa.veneto.it sotto la voce qualità dell’aria c’è un database dove sono riportate tutte le informazioni sulle stazioni di misura del Veneto.
A titolo di esempio …

## Slide 40
SO2
CO
NOx
Centralina
A.R.P.A.
Collegamento via modem
Validazione,
Elaborazione,
Verifica dei valori
Ministero Ambiente, Cittadini, Stampa, Comuni
Processo di trasmissione dei dati

## Slide 41
SO2
O3
NO2
Centralina
Verifica degli analizzatori
NO
PM10
benzene
Ogni analizzatore è sottoposto a procedure di taratura automatica e manuale tramite l’uso di bombole a concentrazione nota del gas considerato.
In tal modo si effettua una verifica del buon funzionamento degli analizzatori

## Slide 42
SO2
O3
NO2
Centralina
Controllo e validazione dei dati
NO
PM10
benzene
Ogni analizzatore fornisce dati orari del proprio inquinante.
Quotidianamente i dati sono trasmessi tramite modem dalle stazioni al Dipartimento ARPAV Provinciale competente per territorio. Ogni Dipartimento ha a disposizione un Ufficio Reti che si occupa del controllo quotidiano dei dati trasmessi, della validazione dei dati e dell’intervento sugli analizzatori nel caso di anomalie riscontrate.

## Slide 43
Elaborazione dei dati e informazione
Una volta validati i dati sono elaborati per:
calcolo di medie giornaliere e mensili
valutazione dei superamenti rispetto ai livelli di attenzione e di allarme
comunicazione degli eventuali superamenti ai Sindaci, che ai sensi del DM 163/99 prendono provvedimenti di chiusura al traffico (es.superamento
dei valori per il PM10 inverno scorso)
informazione ai cittadini attraverso i giornali, la TV
comunicazione periodica al Ministero dell’Ambiente

## Slide 44
Inquinante | Unità di misura | Limite attenzione | Limite allarme
SO2 | g/m3 | 125 | 250
NO2 | g/m3 | 200 | 400
CO | mg/m3 | 15 | 30
O3 | g/m3 | 180 | 360
Inquinante | Unità di misura | Obiettivo di qualità
PM10 | g/m3 | 40
benzene | g/m3 | 10
IPA | ng/m3 | 1
Verifica dei superamenti (DM 25/11/94)

## Slide 45
Che tipo di soluzioni sono possibili per risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico?
TECNICO
ORGANIZZATIVO/PIANIFICATORIO
COMPORTAMENTALE

## Slide 46
Chi deve adottare queste soluzioni?
CITTADINI
DECISORI SOCIALI
IMPRENDITORI

## Slide 47
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI…………..
Manutenzione frequente dei motori dei veicoli
Uso razionale dei veicoli di trasporto privato
Maggior diffusione e uso di servizi telematici e telelavoro
Uso di tecnologie per il riscaldamento a basso potere inquinante
Gestione ottimale del riscaldamento in ambienti interni
Gestione ottimale della temperatura negli ambienti di vita e lavoro
Controllo e manutenzione frequente degli impianti di combustione
Maggior diffusione ed uso di veicoli a motore a basso consumo energetico e catalizzati
Riduzione del traffico veicolare inquinante
Maggiore diffusione di materiali e tecniche costruttive di edifici a bassa dispersione termica
COMPORTAMENTO AUSPICABILE
OBIETTIVO AMBIENTALE
Uso diffuso di mezzi trasporto pubblico

## Slide 48
Uso di tecnologie industriali di processo a basso impatto ambientale
Uso sistematico della certificazione di qualità, ambientale ed etichetta ecologica (ecolabel) nella produzione
Applicazione di sistemi di captazione dei vapori agli impianti di distribuzione carburanti
Gestione ottimale delle attività produttive
Riduzione dell’uso di solventi chimici nei processi produttivi
Uso di tecnologie a basso potere inquinante
Uso di tecnologie avanzate per il controllo degli inquinanti
Riduzione delle emissioni di sostanze distruttive dell’ozono, CFC, halon, tetracloruro di carbonio..
Eliminazione del consumo di prodotti contenenti CFC e halon e altri composti organoalogenati
Uso di tecniche efficaci di abbattimento degli inquinanti atmosferici
COMPORTAMENTO AUSPICABILE
OBIETTIVO AMBIENTALE
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI……….
Uso di tecnologie avanzate per lo smaltimento dei composti organoalogenati

## Slide 49
COMPORTAMENTO AUSPICABILE
OBIETTIVO AMBIENTALE
Diffusione di auto elettriche e punti di rifornimento nei centri urbani
Presenza di sistemi di trasporto pubblico razionali e sufficienti
Effettuazione di manutenzioni periodiche delle caldaie
Adozione dei Piani Urbani del Traffico
Manutenzione periodica degli autoveicoli
Uso razionale di corpi illuminanti, di elettrodomestici e di macchinari a basso consumo elettrico
Riduzione di emissioni di inquinanti precursori (Ossidi di azoto e Composti Organici Volatili)
Sistema dei trasporti razionale con incremento dei trasporti pubblici e riduzione del traffico veicolare privato
Uso razionale dei veicoli a motore con dispositivi atti a contenere e ridurre le emissioni
Riduzione emissioni anidride solforosa e di ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI……….

## Slide 50
OBIETTIVO AMBIENTALE | COMPORTAMENTO AUSPICABILE
Riduzione di emissioni di inquinanti precursori (Ossidi di azoto e Composti Organici Volatili) | Ottimale gestione della temperatura negli ambienti con rispetto delle temperature, degli orari e dei periodi prescritti.
 | Uso di tecniche produttive con minor impiego di solventi
 | Uso di distributori di carburanti fossili dotati di sistemi adeguati di captazione dei vapori
Riduzione emissione anidride carbonica (CO2) | Uso limitato dei combustibili fossili
 | Maggior manutenzione degli autoveicoli a motore
 | Uso di mezzi di trasporto ad alta efficienza e basso impatto ambientale
 | Maggior uso di mezzi di trasporto pubblico
 | Realizzazione di parcheggi in aree periferiche con collegamenti ai centri con mezzi pubblici
 | Transito a pagamento su strade
 | Uso moderato del mezzo di trasporto e condiviso con altri utenti
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI……….

## Slide 51
OBIETTIVO AMBIENTALE | COMPORTAMENTO AUSPICABILE
Riduzione emissione anidride carbonica (CO2) | Uso razionale delle fonti e delle tecnologie energetiche a basso impatto ambientale
 | Uso razionale di apparecchiature e lampade e scelta di prodotti a basso consumo energetico
 | maggior uso di energia da fonti rinnovabili
 | tecnologie per la produzione energetica a basso impatto ambientale
 | Aumento di tasse per l'uso di energie inquinanti
 | Aumento del numero di incentivi per l'uso di energie alternative
 | Produzione di mezzi ad alta efficienza
 | Corretta e periodica manutenzione degli impianti
 | Controlli accurati e frequenti delle emissioni da impianti
 | Uso di apparecchiature ad alto rendimento
 | Diminuzione e controllo dei disboscamenti
 | Intenso ed efficiente controllo degli incendi di boschi e foreste
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI……….

## Slide 52
OBIETTIVO AMBIENTALE | COMPORTAMENTO AUSPICABILE
Riduzione emissione anidride carbonica (CO2) | Maggior protezione delle aree boscate
Riduzione emissione metano (CH4) | Utilizzo di sistemi efficienti per la raccolta del biogas e l'utilizzo come combustibile
 | Separazione della frazione organica e utilizzo per il compostaggio
 | Diminuzione del consumo di proteine animali per l'alimentazione umana (incremento di proteine vegetali per l'alimentazione umana)
Riduzione emissione protossido di azoto (N2O) | Aumento della quota di fertilizzanti organici
Riduzione delle emissioni da composti alogenati | Sostituzione dei composti alogenati con prodotti meno dannosi per l'ambiente e smaltimento corretto da apparecchiature in disuso
A PROPOSITO DI COMPORTAMENTI……….

## Slide 54
BUONE VACANZE………………………