## Slide 1
SINTESI SULLA NORMATIVA
QUALITA’ DELL’ARIA

## Slide 2
Normativa Comunitaria non ancora recepita in Italia
Direttiva 2001/81/CE Stabilisce i limiti nazionali di emissione di ciascun Stato membro per 4 inquinanti: SO2, NOx, COV, NH3, responsabili del fenomeno di formazione dell’ozono troposferico oltre che dei processi di acidificazione ed eutrofizzazione. Tali limiti, indicati nell’allegato I della Direttiva devono essere rispettati entro il 2010.
Entro il 1° ottobre 2002, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare
programmi per la riduzione progressiva delle emissioni nazionali annue. Tali programmi devono essere aggiornati nel 2006 (tra questi anche metodi di riduzione delle emissioni nel settore agricolo)
Gli Stati membri devono aggiornare annualmente gli inventari nazionali delle emissioni e devono essere comunicati alla CE entro il 31 dicembre di ogni anno.
Data di entrata in vigore: 27.11.2001
Data di trasposizione negli S.m.: 27.11.2002

## Slide 3
Direttiva 2002/3/CE (ozono)
Introduce le definizioni di:
valore bersaglio (protezione salute umana/vegetazione):
livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo.
obiettivo a lungo termine (protezione salute umana/vegetazione): concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull’ambiente. Tale obiettivo deve essere conseguito nel lungo periodo al fine di fornire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente.
precursori dell’ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono a livello del suolo (composti organici volatili).

## Slide 4
soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale occorre comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni
soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione in generale e raggiunto gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma degli articoli 6 e 7 (applicazione dei Piani di Azione)
Gli Stati membri sono tenuti a predisporre un elenco delle zone nelle quali i livelli di ozono superano:
i valori bersaglio
i valori obiettivo
gli obiettivi a lungo termine

## Slide 5
Valori bersaglio
Obiettivi a lungo termine
Soglie di informazione e allarme

## Slide 6
E’ in fase di preparazione a livello comunitario una Direttiva che
1) introduce l’obbligatorietà del monitoraggio di metalli quali:
mercurio, piombo, cadmio, nichel oltre che arsenico
2) fissa per questi inquinanti i nuovi valori limite
da rispettare entro il 2010
Una parte della Direttiva sarà dedicata al benzo(a)pirene per il quale sarà fissato un valore limite sull’anno civile pari a 1,0 ng/m3 nel 2010 e un obiettivo a lungo termine pari a 0.1 ng/m3.
I tempi per la revisione e la successiva approvazione della Direttiva Comunitaria non sono ancora stati fissati.

## Slide 7
Normativa Statale
DPCM 28 marzo 1983 n. 30. Primo decreto di interesse per la qualità aria. Ha introdotto i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni degli inquinanti direttamente rilevabili nell’ambiente esterno. Metodi di misura degli inquinanti.
DPR 203/88. Decreto che, ha recepito alcune Direttive Comunitarie in materia di inquinamento atmosferico e ha adeguato gli standard di qualità dell’aria alle disposizioni normative europee.
Decreto fondamentale per le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.
DM 25/11/94. Prescrive l’obbligatorietà della raccolta dei dati riguardanti il benzo(a)pirene nel particolato, da parte delle autorità competenti nelle aree urbane a maggior rischio, indica i metodi di riferimento per il campionamento e la misura di tali sostanze, fissa l’obiettivo di qualità nell’aria per tale inquinante.

## Slide 8
Normativa Statale (DPCM 28.03.83 come modificato dal DPR 203/88)
Inquinante
Elaborazione
Valore limite
Periodo
Rif. Normativo
SO2
mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di un anno
98 percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di un anno
mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante il semestre invernale
80 g/mc
250 g/mc
130 g/mc
(1 apr.-31 mar.)
(1 apr.-31 mar.)
(1 ott.-31 mar.)
DPR 203/88
DPR 203/88
DPR 203/88
NO2
98 percentile delle concentrazioni medie di un’ora rilevate nell’arco di un anno
200 g/mc
(1 gen.-31 dic.)
DPR 203/88
O3
concentrazione media di un’ora da non superare più di una volta al mese
200 g/mc
DPCM 28/03/83
CO
concentrazione media di 8 ore
concentrazione media di 1 ora
10 mg/mc
40 mg/mc
DPCM 28/03/83
DPCM 28/03/83

## Slide 9
Pb
Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 anno
2 g/mc
DPCM 28/03/83
Fl
Concentrazione media di 24 ore
Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 mese
20 g/mc
10 g/mc
DPCM 28/03/83
DPCM 28/03/83
PTS
media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di un anno
95 percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di un anno
150 g/mc
300 g/mc
(1 apr.-31 mar.)
(1 apr. -31 mar.)
DPCM 28/03/83
DPCM 28/03/83
NMHC
(espressi come C equiv.)
concentrazione media di tre ore consecutive (da adottarsi solo nelle zone e nei periodi dell’anno nei quali si verificano superamenti dello standard per l’ozono)
200 g/mc
DPCM 28/03/83
Normativa Statale (DPCM 28.03.83 come modificato dal DPR 203/88)

## Slide 10
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 351 dà attuazione alla Direttiva Madre 96/62/CE e introduce importanti novità quali l’estensione del numero di inquinanti da sottoporre a monitoraggio e la definizione di valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti.

## Slide 11
Il D.Lgs 351/99 stabilisce il nuovo contesto all’interno del quale si effettuerà la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Il D.Lgs. 351/99 prevede che le regioni effettuino la valutazione preliminare della qualità dell’aria indispensabile in fase conoscitiva per individuare (artt. 7,8,9) le zone nelle quali applicare rispettivamente:
i Piani di Azione (superamento soglie di allarme e valori limite)
i Piani di Risanamento (superamento valori limite)
i Piani di Mantenimento
I valori limite e le soglie di allarme rispetto alle quali effettuare tale valutazione sono stati introdotti dal DM 60/02 in vigore dal 28 aprile 2002.

## Slide 13
Andamento della concentrazione di PM10 come media annuale
Margine Tolleranza

## Slide 14
Alla data di entrata
in vigore della direttiva

## Slide 15
Alla data di entrata
in vigore della direttiva