NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

CATEGORIA IPPC: 5 – GESTIONE DEI RIFIUTI

DISCARICA

GENNAIO 2010

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è nato in seguito all’attuazione della direttiva IPPC (96/61/CE recepita con D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per le principali attività industriali indicate nell’allegato I della direttiva stessa. La normativa europea evidenzia la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un’innovazione nella metodologia e nell’operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull’inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l’obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto è possibile eliminare l’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è di fatto parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nella scheda E “Modalità di Gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio” presente nella modulistica predisposta dalla Regione Veneto dall’allegato B alla DGR 668 del 20 marzo 2007 si richiede infatti la predisposizione di un piano di autocontrollo delle aziende su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali.

Tale documento dev’essere successivamente valutato con l’autorità competente, Provincia o Regione, che acquisisce il parere di ARPAV (art. 5 c. 11 D. Lgs 59/2005) con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che necessitano di monitoraggio e controllo da parte del gestore dell’impianto.

Precedentemente alla normativa IPPC, il legislatore sia nazionale che regionale aveva previsto una serie di provvedimenti volti a garantire la tutela dell’ambiente attraverso l’obbligo per alcune categorie di impianti di predisporre piani o programmi di autocontrollo. E’ il caso, a livello regionale, della L.R. 3/00 in cui all’articolo 26 viene stabilito: “per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno,...[omissis] ..dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo …[omissis]” redatto ed applicato da parte di personale qualificato ed indipendente.

Pertanto tutti gli impianti ricadenti all’interno di tali specifiche si sono dotati di questo programma di autocontrollo (PC), secondo il quale:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione;

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Successivamente, con l’approvazione del Dlgs n. 36/03, solo per gli impianti di discarica, il PC è stato di fatto sostituito dal piano di sorveglianza e controllo (PSC) previsto da questa specifica norma di settore.

In questo caso è necessario integrare in un unico documento gli aspetti previsti dal PC, comprensivo dunque anche delle fasi di costruzione e post-chiusura dell’impianto, con quelli propri della normativa IPPC (consumo e produzione di risorse ed energia, aspetti gestionali).

In particolare per gli impianti di discarica:

- l’articolo 4 del D.Lgs 59/2005 definisce che “si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36”.

- nella fattispecie il D.Lgs 36/2003 prevede in sede di rilascio di autorizzazione all’esercizio (art. 8) l’approvazione di alcuni documenti che riguardano le attività di gestione svolte in impianto ed i controlli periodici necessari a prevenire fenomeni di contaminazione dell’area. Tra questi documenti il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) ha l’obiettivo di verificare l’efficienza di tutte le sezioni impiantistiche, l’efficacia delle misure adottate per la protezione dell’ambiente e di definire i parametri da monitorare e la frequenza delle misure, sia nella fase di realizzazione, gestione e post-chiusura della discarica. All’allegato 2, parte 5, di tale decreto vengono definiti i criteri per redigere il PSC, i parametri da monitorare e le periodicità.

Poiché il PSC e il PMC hanno finalità simili e aspetti coincidenti come:

- controllo sulle fasi di processo (efficienza impianto di sollevamento, verifica sistema di drenaggio, verifica della pressione agli estremi delle linee di trasporto biogas..) ;

- monitoraggio sulle matrici ambientali secondo determinati parametri e frequenze (acque sotterranee, qualità dell’aria, dati sul percolato, gas da discarica, parametri meteo-climatici..);

- metodologie standardizzate con le quali eseguire l’elaborazione e la restituzione dei dati in forma compatibile con il sistema di archiviazione ed analisi degli enti competenti;

- predisposizioni di relazioni periodiche che riassumano i dati tecnici e gestionali e la conseguente possibilità di divulgazione di dati corretti e informativi al pubblico;

- l’indipendenza della stesura del piano di controllo;

  - si ritiene che, nell’ambito di applicazione della normativa IPPC, il PSC costituisca parte integrante del PMC, riferendosi nello specifico alle attività di controllo svolte dal gestore e/o controllore terzo indipendente (autocontrollo). Il PMC farà proprie le linee guida previste dall’allegato 2, parte 5 del D.Lgs. 36/2003, ampliandolo con gli aspetti della nuova direttiva IPPC.

Resta fermo che l’Agenzia, oltre ad essere chiamata ad esprimersi, in sede di istruttoria A.I.A., sulle attività di autocontrollo proposte dal gestore e controllore indipendente, deve prevedere nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale da effettuarsi nell’arco di validità dell’autorizzazione integrata ambientale, con lo scopo di verificare il rispetto dell’A.I.A., la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all’autorità competente (così come stabilito dall’art. 11 c. 3 del D.Lgs 59/2005). Nel rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà attenersi al PMC approvato dall’autorità competente in accordo con ARPAV.

# STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio dell’impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore/ Terzo Controllore

- i controlli a carico di ARPAV

Il monitoraggio dell’attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali

- misure in continuo;

- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);

- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

Il documento che segue è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche da monitorare all’interno dell’azienda. Il capitolo 1 permette di descrivere schematicamente tutte le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall’impianto in esame. Nella sezione 1.1 si inseriscono tutte le informazioni sui rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto: quantità, analisi, controlli. Le sezioni 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 prendono in considerazione le risorse utilizzate dall’impianto come l’energia, i combustibili, le materie prime, mentre le restanti sezioni del capitolo 1 considerano le varie matrici ambientali su cui si può verificare un impatto a seguito dell’attività dell’impianto. Il capitolo n. 2 invece focalizza l’attenzione su tutti quei fattori di gestione dell’impianto che di fatto sono inscindibili dall’attività di gestione dei rifiuti, facendo un’analisi accurata delle fasi critiche dell’impianto, degli interventi di manutenzione ordinaria, della gestione operativa dell’impianto. Il capitolo 3, infine, elenca gli indicatori di pressione monitorati (indicatori di performance ambientale). Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di effettuare una valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e del consumo delle risorse al fine di permettere al gestore di adottare le strategie migliori atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo delle risorse.

# 2- NOTE ALLA COMPILAZIONE

Il documento dev’essere compilato dall’azienda stessa e successivamente valutato dall’autorità competente, Provincia o Regione, che acquisisce il parere di ARPAV (art. 36 c. 4 D. Lgs 4/2008).

Quadro sinottico:

Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle successive dando informazioni immediate sulla frequenza dei controlli a carico dell’azienda (autocontrollo), del controllore terzo e la tipologia dei controlli che ARPAV s’impegna ad eseguire nell’ambito di un controllo integrato. Le risultanze degli autocontrolli dovranno essere inviate all’ente competente secondo i formati concordati e le frequenze stabilite (alla voce ‘reporting’).

Per le aziende certificate ISO 14001 ed EMAS, qualora nelle procedure previste vengano contemplate le attività richieste nel PMC, il certificatore può valere come terzo controllore (DGRV 1579/01.

- Nel quadro sinottico il gestore è tenuto a compilare solo la colonna: GESTORE - Frequenza autocontrollo e TERZO CONTROLLORE- Attività.

- Le rimanenti colonne del quadro sinottico saranno compilate da Arpav all’atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Tabelle di dettaglio:

IN GENERALE

- Le tabelle di dettaglio forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere affrontata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell’impianto o altre peculiarità specifiche.

- Nel caso in cui una delle componenti ambientali non sia pertinente al processo produttivo in esame sarà sufficiente citarla comunque nel PMC scrivendo “NON APPLICABILE” o “NON PERTINENTE”.

- La dicitura “UM” indica la necessita che l’unità di misura utilizzata sia sempre specificata.

- La dicitura “FONTE DEL DATO” intende la necessità di indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore o bolletta, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato e in questo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), descrivendolo, se necessario nel report.

- L’indicazione SI/NO relativa alla voce “reporting”, è da intendersi: SI quando il dato dev’essere trasmesso nel report da inviare; NO se il dato non dev’essere comunicato nel report ma comunque conservato in azienda per la durata di validità dell’AIA a disposizione dell’ente competente, attraverso fatture, bollette, cartellini o etichette di prodotto e/o registri.

- Relativamente ai parametri di consumo (ad esempio materie prime, combustibili, energia, acqua) è consigliabile assegnare una frequenza di autocontrollo mensile che permetta di evidenziare le variazioni.

- I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo devono essere specificati nel PMC. L’azienda propone una lista di metodiche che è disponibile ad applicare, espressamente indicati, tenendo in considerazione le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV.

RIFIUTI INGRESSO E USCITA

- Nel PMC devono essere elencate le tipologie di rifiuto trattato con i rispettivi codici CER, le operazioni/linee cui vengono destinati e il controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto (le cui modalità sono esplicitate nel PGO).

- Analisi effettuate dal gestore sul rifiuto in ingresso: talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall’elevato numero di codici CER trattabili presso l’impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. I parametri riportati nelle tabelle sono a titolo indicativo, verranno stabiliti secondo i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica D.M. 03/08/05. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi. L’azienda può eseguire oltre alle analisi indicate dal pacchetto minimo, ulteriori approfondimenti a discrezione del responsabile tecnico.

- Rifiuti prodotti dall'impianto: in questa tabella vanno elencati i rifiuti prodotti dall'impianto, compresa la produzione di percolato, specificandone la destinazione. La produzione di rifiuti dell’impianto va suddivisa in funzione dell’origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell’impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall’attività (uffici,...), specificandone la destinazione.

- Analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto: analogamente all’analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. I rapporti di prova relativi alle analisi effettuate sui rifiuti in ingresso e in uscita devono essere conservati presso l’impianto, anche se effettuati da un laboratorio esterno o direttamente dall’impianto di destino.

- Percolato di discarica: per tale tipologia di rifiuto deve essere previsto almeno un punto di campionamento presso la vasca o il serbatoio di raccolta, oltre ad eventuali ulteriori campionamenti presso i pozzi di captazione per valutare la composizione nelle diverse vasche. Nella tabella relativa vengono riportati i parametri abitualmente monitorati per il percolato di discarica, che fanno riferimento alla Tab. 1 dell’All. 2 al D.Lgs 36/03.

- Controllo radiometrico: deve essere presente nel caso di impianti che ricevono rifiuti potenzialmente contaminati da fonti radiogene. In linea indicativa si suggerisce di verificare la presenza di procedure di valutazione/qualificazione dell'attività del conferitore, preliminare alla stipula del contratto, nonché la presenza di caratterizzazione di base o omologa, eventualmente associata ad un controllo strumentale da eseguire su un campione di rifiuti in ingresso. Qualora l’impianto riceva rifiuti in assenza di pianificazione di filiera, può essere previsto, in relazione alla tipologia di rifiuto, il controllo stringente su tutti i carichi. Nel Piano di Gestione Operativa devono essere indicate le procedure previste nel caso di positività al controllo delle fonti radiogene. Nel caso di controlli strumentali, l'azienda dovrà registrare i controlli eseguiti secondo le modalità dichiarate nel PGO; l'azienda comunica all'Autorità competente solo i casi di anomalia riscontrata, trasmettendo almeno le informazioni contenute in tabella.

CONSUMO DI RISORSE IDRICHE

- Consumo di risorse idriche: nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento idrico, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

ENERGIA

- Energia consumata/prodotta: deve essere indicata l’energia consumata e/o prodotta dall’azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o della stima) del dato da comunicare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report. È necessario riportare poi il dato di energia consumata e/o prodotta in TEP.

- Consumo di combustibili impiegati in azienda: in quest’ambito non si devono considerare i combustibili utilizzati per produzione di energia completamente utilizzata all’interno dell’azienda stessa, (come ad esempio impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici…), in quanto voce già valutata alla voce precedente. Se possibile, sarà indicato anche il PCI per ciascun combustibile utilizzato e il totale in TEP.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Punti di emissione: nel PMC vanno elencati i singoli punti di emissione autorizzati o soggetti ad autorizzazione. La ditta è tenuta ad indicare nel PMC i giorni/anno e le ore/giorno potenziali, mentre in sede di reporting la ditta dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

- Emissioni diffuse: il Gestore/Terzo Controllore è tenuto a indicare gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema. Il PMC deve contenere le modalità di controllo e relativi livelli di guardia riguardanti le emissioni diffuse di biogas all’esterno della discarica, nel suolo e sottosuolo. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di misura lungo la direttrice principale del vento dominante: una a monte, l’altra a valle dell'impianto.

- Impianto di captazione biogas: deve essere previsto un misuratore di portata ed un punto di campionamento prima dell’impianto di cogenerazione o di eventuali torce, ove possibile, sarebbe opportuno prevedere ulteriori punti di monitoraggio presso le sottostazioni dell’impianto di captazione.

PARAMETRI METEOCLIMATICI

- In assenza di una centralina meteo dedicata è possibile individuare una centralina esterna tra quelle gestite dall’Agenzia e prossima all’impianto alla quale fare riferimento, qualora risponda alle caratteristiche richieste dalla normativa (Tab. 2 All. 2 D.Lgs 36/03).

EMISSIONI IN ACQUA

- Scarichi idrici: la ditta, analogamente ai punti di emissione in atmosfera, è tenuta ad esplicitare i giorni/anno e le ore/giorno potenziali di funzionamento dello scarico (come autorizzato dall’Ente Competente) mentre in sede di reporting la ditta dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro. In materia di tutela delle acque l’AIA deve prevedere il rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (D.Lgs 152/06 Parte Terza). In particolare per quanto concerne le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia l’art. 113 del medesimo decreto rinvia alla normativa regionale di settore. A tale proposito il Piano di Tutela delle Acque (DCR n. 107 del 05 novembre 2009) distingue le aree esterne adibite ad attività produttive (aree scoperte con presenza di depositi non protetti dagli eventi meteorici o di lavorazioni con significativo rischio di dilavamento) dalle superfici non adibite ad attività di deposito o lavorazione, anche se appartenenti ad aree industriali. Nel primo caso le acque di dilavamento sono considerate acque reflue industriali e come tali soggette ad autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione. Nel secondo caso deve essere comunque prevista la realizzazione di serbatoi o aree allagabili per le acque di prima pioggia, secondo la definizione del medesimo Piano, e concordata la modalità di trattamento. Viceversa dovrà essere previsto l’idoneo invio come rifiuto presso altri impianti.

- Per le acque di drenaggio superficiale la normativa di riferimento stabilisce l’effettuazione di analisi periodiche almeno trimestrali. I campioni devono essere prelevati in punti esterni al corpo di discarica, rappresentativi del recapito delle acque di ruscellamento. In assenza di idonei punti di campionamento possono essere previste analisi periodiche della qualità delle acque presenti nelle rogge o corsi d’acqua limitrofi.

SUOLO E SOTTOSUOLO

- I punti di campionamento delle acque sotterranee che rientrano nell’attività di controllo devono essere almeno 1 a monte e 2 a valle. In occasione dei campionamenti è necessario inoltre vengano rilevati i livelli di falda in tutti i punti disponibili al fine di determinare la direzione delle acque sotterranee al momento del campionamento.  Qualora il Gestore/Terzo controllore rilevasse anomalie negli autocontrolli o il superamento dei livelli di guardia, dovrà dare tempestiva comunicazione all’autorità di controllo oltre a mettere in atto le procedure e le misure di sicurezza specificate nel Piano di Gestione Operativa. Si riportano i parametri di monitoraggio individuati da Tab.1 dell'All.2 – D.Lgs. 36/03.

MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

- Le attività periodiche di controllo dovranno verificare l’integrità del caposaldo di riferimento e degli eventuali  punti topografici individuati sul corpo discarica.

RUMORE

- Per il monitoraggio dell’impatto acustico devono essere eseguite misure in punti rappresentativi almeno dei ricettori potenzialmente critici, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli (di immissione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite, di meno di 5 dB per l’immissione,  meno di 3 dB per l’emissione e meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali. Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere comunque eseguito un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili. I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità. Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372”) e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o Ld) mediante tecnica di integrazione continua o campionamento. Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori, come risulta dalla valutazione di impatto. Le misure devono essere eseguite presso i ricettori; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (Capitolo 2)

- Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo (art. 5, comma 5, del D.Lgs 59/05). Nel PMC deve essere indicato che tali procedure sono già adottate ai sensi della certificazione ambientale ottenuta dall’impianto. Il PMC previsto dalla normativa IPPC fa proprie le procedure individuate nel PC previsto dalla LR 3/2000, art. 26, comma 7: pertanto tali procedure gestionali vengono assorbite nel PMC. La gestione dell’impianto viene ad essere un momento di importanza fondamentale per la valutazione degli aspetti ambientali significativi sui quali siano stati fissati obiettivi di qualità ambientale o siano richiesti controlli, previsti dalla norma, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative. A tal proposito si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell’ambiente. L’azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili quale traccia per valutare la proposta autonoma che l’azienda presenterà in funzione della propria esperienza e conoscenza in merito alle problematiche associate all’ottimizzazione del ciclo produttivo e all’efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell’ambiente. I contenuti del PGO, una volta valutati ed eventualmente integrati nel corso dell'istruttoria, diventeranno parte integrante del PMC e quindi vincolanti pur senza la necessità di trasmissione nel report, salvo le registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate. 
Vanno descritte le procedure stabilite dall’impianto, anche grazie ad uno schema grafico, che permetta di illustrare le modalità di accettazione dei rifiuti,. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza.

- Indicatori di Prestazione (Capitolo 3):vanno indicati gli indicatori di performance (consumi e/o le emissioni riferiti all’unità di produzione annua o all’unità di materia prima, o altri indicatori che la ditta ritiene significativi).

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE DEI REPORT NON TECNICI

Le informazioni vengono rese pubbliche attraverso iniziative specifiche che le rendano fruibili facilmente ai soggetti interessati.

L’attività divulgativa può comprendere almeno la pubblicazione di report non tecnici sul web (sito comunale o dell’azienda) nonché la distribuzione di materiali informativi alla cittadinanza ed alle scuole. Infine si può prevedere almeno una volta all’anno l’ accesso all’impianto tramite visite guidate.

È comunque preferibile che le modalità di divulgazione dei dati al pubblico siano concordate con il comune sede dell’impianto.

# DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO

# PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

CATEGORIA IPPC: 5 – GESTIONE DEI RIFIUTI

DISCARICA

GENNAIO 2010

# Quadro sinottico

Le frequenze di autocontrollo riportate nella tabella sottostante si riferiscono alle frequenze minime previste nella fase di gestione operativa, così come stabilito dalla Tab. 2 All. 2 del D.Lgs. 36/03.

|  | FASI | GESTORE | Gestore o terzo controllore | SOGGETTO TERZO CONTROLLORE | ARPAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Autocontrollo | Reporting | Attività | Ispezioni programmate | Campionamenti/analisi (*) |
| 1 | COMPONENTI AMBIENTALI |
| 1.1 | Rifiuti in ingresso e uscita |
| 1.1.1 | Rifiuti in ingresso | giornaliera | semestrale |  |  |  |
| 1.1.2 | Analisi rifiuti conferiti |  | No |  |  |  |
| 1.1.3 | Rifiuti prodotti | giornaliera | semestrale |  |  |  |
| 1.1.4 | Analisi rifiuti prodotti |  | NO |  |  |  |
| 1.1.5 | Percolato di discarica | trimestrale | semestrale |  |  |  |
| 1.1.6 | Controllo radiometrico |  | Si nel caso di anomalie |  |  |  |
| 1.2 | Consumo di risorse idriche |
| 1.2.1 | Risorse idriche | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.3 | Energia |
| 1.3.1 | Energia consumata | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.3.2 | Energia prodotta | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.4 | Consumo Combustibili |
| 1.4.1 | Combustibili | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.5 | Materie Prime |
| 1.5.1 | Consumo di materie | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.6 | Matrice aria |
| 1.6.1 | Punti di emissioni (emissioni convogliate) |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Inquinanti monitorati |  | annuale |  |  |  |
| 1.6.3 | Gas di discarica-quantitativi | giornaliera | semestrale |  |  |  |
| 1.6.4 | Gas di discarica -composizione | mensile | semestrale |  |  |  |
| 1.6.5 | Emissioni gassose e qualità dell’aria | mensile | annuale |  |  |  |
| 1.6.6 | Parametri meteo climatici | giornaliera | NO |  |  |  |
| 1.7 | Emissioni in acqua |
| 1.7.1 | Scarichi idrici |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Inquinanti monitorati monmonitoratmonitorati |  | annuale |  |  |  |
| 1.7.3 | Acque di drenaggio superficiale | Trimestrale/semestrale | annuale |  |  |  |
| 1.8 | Suolo e sottosuolo |
| 1.8.1 | Acque di falda | Mensili e trimestrali | semestrale |  |  |  |
| 1.9 | Stato del corpo della discarica |
| 1.9.1 | Morfologia della discarica | semestrale | annuale |  |  |  |
| 1.10 | Emissioni rumore |
| 1.10.1 | Impatto acustico | triennale | SI(**) |  |  |
| 2 | GESTIONE IMPIANTO |
| 3 | INDICATORI PRESTAZIONE |

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 15 gennaio dell’anno in cui verrà eseguita l’ispezione ambientale integrata.

(**) La Relazione dell’attività di monitoraggio è da inviare all’Autorità competente e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente,

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 – RIFIUTI in ingresso e uscita

Tabella 1.1.1 – Rifiuti in Ingresso

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Operazione e descrizione | Modalità di controllo e di analisi | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.1.2- Analisi rifiuti in ingresso

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Parametro | UM | Procedure di campionamento | Metodiche analitiche | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |

Tabella 1.1.3 – Rifiuti prodotti

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Destinazione (Operazione e descrizione) | Modalità di controllo e di analisi | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  | : |  |  |  |

Tabella 1.1.4- Analisi rifiuti prodotti

In questa tabella si elencano tutte le analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto ad eccezione del percolato che dispone di tabella apposita 1.1.5.

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Parametro | UM | Procedure di campionamento | Metodiche analitiche | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO |

Tabella 1.1.5 – Percolato di discarica

Analisi del percolato da discarica

| Parametro | UM | Procedure di campionamento | Metodiche analitiche | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume | m3 |  |  | Mensile | Registro Carico/scarico | SI |
| pH | - |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Temperatura | °C |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Conducibilità | s/cm |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Ossidabilità Kubel | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| BOD5 | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| COD | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Azoto ammoniacale | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Azoto nitrico | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Azoto nitroso | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Cloruri | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Solfati | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Solfuri | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Ferro | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Manganese | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Cromo VI | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Cromo totale | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Zinco | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Nichel | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Rame | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Cadmio | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Piombo | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Cianuri Tot | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Arsenico | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Mercurio | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Fosforo | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Fenoli | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Solventi organoalogenati | mg/l |  |  | trimestrale | RdP | SI |
| Antimonio | mg/l |  |  | semestrale | RdP | Si |
| PCB | ug/l |  |  | annuale | RdP | Si |
| IPA | mg/l |  |  | annuale | RdP | Si |

### Tabella 1.1.6 – Controllo radiometrico

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Modalità stoccaggio | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SI solo per anomalie |

### 1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Punto misura | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SI |

### 1.3 - Energia

Tabella 1.3.1 – Energia consumata

| Descrizione | Tipologia | Fase d’utilizzo | Punto misura e stima | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.3.2 – Energia prodotta

| Descrizione | Tipologia | Fase d’utilizzo/destino | Punto misura e stima | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |

### 1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

| Tipologia | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI |

### 1.5 - Materie prime

Tabella 1.5.1 – Consumo di materie

| Tipologia | Fase di utilizzo | Modalità di stoccaggio | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SI |

### 1.6 – Matrice aria

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

| Punto di emissione | Provenienza/fase di produzione | Impianto di abbattimento (specificare tipologia) | Durata emissione giorni/anno | Durata emissione ore/giorno | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

| Processo | Camino | Impianto di abbattimento | Parametro | UM | Frequenza | Procedure di campionamento | Metodiche analitiche | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.6.3– Gas di discarica - quantitativi

| Descrizione | Parametro | UM | Frequenza misura | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione di biogas | Portata | Nm3 | giornaliera |  | SI |

Tabella 1.6.4– Gas di discarica - composizione

|  | Parametro | UM | Frequenza misura | Procedure di campionamento | Metodiche analitiche | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri di caratterizzazione del gas | Temperatura | °C | Mensile |  |  |  | SI |
|  | Pressione | mbar | mensile |  |  |  | SI |
|  | CO2 | mg/m3 | mensile |  |  |  | SI |
|  | CH4 | mg/m3 | mensile |  |  |  | SI |
|  | O2 | % | mensile |  |  |  | SI |
|  | CO | mg/m3 | mensile |  |  |  | SI |
|  | H2S | g/m3 | mensile |  |  |  | SI |
|  | … |  | mensile |  |  |  | SI |

Tabella 1.6.5– Emissioni gassose e qualità dell’aria

|  | Punto misura | Parametro | UM | Frequenza misura | Procedure di campionamento | Metodiche Analitiche | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione del vento | Monte |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| Direzione del vento | Valle |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.6.6 – Parametri meteo climatici

| Parametro | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazioni | mm | giornaliera | informatico | NO |
| Temperatura (max, min) | °C | giornaliera | informatico | NO |
| Direzione e velocità del vento | m/s | giornaliera | informatico | NO |
| Evaporazione | mm | giornaliera | informatico | NO |
| Umidità atmosferica | % | giornaliera | informatico | NO |

1.7 – Emissioni in acqua

Tabella 1.7.1 – Scarichi idrici

| Punto di emissione | Provenienza | Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione) | Trattamento preliminare | Durata emissione gg/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati

| Provenienza | Punto di emissione | Parametro | UM | Frequenza autocontrollo | Metodo di campionamento | Metodiche Analitiche | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI |

Tabella 1.7.3 – Acque di drenaggio superficiale

| Punto di prelievo | Parametro | UM | Frequenza autocontrollo | Metodo campionamento | Metodiche analitiche | Fonte del dato | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  |  |  |  | SI |

1.8 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.8.1 – Acque di falda

| Punto di misura | Parametro | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato | Reporting | Fase della discarica in cui attuare la misura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ1 | Livello falda | m | mensile | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | pH | - | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Temperatura | °C | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Conducibilità a 20°C | s/cm | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Ossidabilità Kubel | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | BOD5 | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | TOC (*) | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Cloruri | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Solfati | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Cianuri | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Ferro disciolto | g/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Manganese disciolto | g/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Ammoniaca | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Azoto nitrico | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Azoto nitroso | mg/l | trimestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Fluoruri | mg/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Sodio | mg/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Potassio | mg/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Calcio | mg/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Magnesio | mg/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | IPA | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Cromo VI | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Cromo tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Arsenico tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Mercurio tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Nichel tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Zinco tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Piombo tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Cadmio tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Rame tot. | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |
|  | Fenoli | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa e post operativa |
|  | Antimonio (**) | ug/l | semestrale | RdP | Si | Operativa e post operativa |
|  | PCB (**) | ug/l | semestrale | RdP | Si | Operativa e post operativa |
|  | IPA (**) | ug/l | semestrale | RdP | Si | Operativa e post operativa |
|  | Composti organoalogenati | g/l | semestrale | RdP | SI | Operativa |

(*) Il TOC può essere misurato in alternativa all’Osssidabilità Kubel

(**) I parametri indicati vanno effettuati qualora rilevati nel percolato.

1.9 – Stato corpo della discarica

Tabella 1.9.1 – Morfologia della discarica

| Parametro | UM | Metodo misura | Frequenza misure | Fonte del dato | Reporting | Fase della discarica in cui attuare la misura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume occupato | m3 | Rilevazioni topografiche | semestrale |  | SI | Operativa |
| Volume residuo | m3 | Rilevazioni topografiche | semestrale |  | SI | Operativa |
| Struttura e composizione | m (quote raggiunte | Rilevazioni topografiche | semestrale |  | SI | Operativa |
| Assestamento | m (quote raggiunte | Rilevazioni topografiche | semestrale |  | SI | Operativa e post operativa |

1.10 – Rumore

Tabella 1.10.1 – Impatto acustico

| Valutazione n. | Posizione punto di misura | Altezza del punto di misura | Ricettore cui è riferita la misura | Condizioni di funzionamento degli impianti | Parametro valutato | Frequenza monitoraggio | Reporting | Note (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | triennale | SI |  |

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

2- PIANO DI GESTIONE

Organizzazione

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e dell’autorità aziendali

Redazione organigramma e chiara identificazione del ruolo dei lavoratori presenti in impianto

Capacità di revisione del sistema

Formazione personale

Corsi di aggiornamento e addestramento del personale

Conoscenza/aggiornamento della normativa ambientale

Conoscenza degli impatti dell’attività di gestione rifiuti sull’ambiente

Documento di valutazione dei rischi aziendali relativo agli operatori e addetti

Documentazione

Predisposizione di documenti di gestione interna degli impianti

Predisposizioni di registri di manutenzione come ad esempio lo stato generale delle installazioni, presenza e manutenzione della strumentazione, le verifiche spessimetriche su serbatoi e linee, le verifiche su serbatoi e apparecchi a pressione

Relazioni periodiche sui dati di autocontrollo/automonitoraggio

Comunicazione

Comunicazione interna: riunione periodiche, bacheche, newsletter..

Comunicazione esterna: rapporti annuali, newsletter, sito internet, riunioni aperte

Comunicazione dati all’autorità competente: accesso ai dati aziendali

Aspetti ambientali

Predisposizioni di piani di monitoraggio e dei relativi livelli di guardia per le matrici ambientali interessate dall’attività dell’impianto

Criteri operativi per monitoraggio delle matrici ambientali interessate

Procedure operative da attuare al superamento dei livelli di guardia

Procedure per l'assicurazione di qualità dei campionamenti e delle analisi (sorveglianza e taratura strumenti)

Emergenze

Predisposizione di piani per individuare le potenziali fonti di emergenza e rischio

Procedure per la risposta ad eventi di emergenza

Procedure per la valutazione del post-incidente e attuazione di azioni correttive

Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, di blocco automatico del processo e dei relativi software

2.1 –Requisiti specifici per gli impianti di discarica

La normativa di riferimento per le discariche (D.Lgs 36/03) stabilisce venga approvato in sede di rilascio dell’autorizzazione il Piano di Gestione sia per la fase operativa che post operativa, allo scopo di individuare le procedure necessarie a garantire che le operazioni condotte nel sito rispondano alle prescrizioni autorizzative e siano volte ad assicurare il contenimento delle potenziali fonti di inquinamento.

La discarica rappresenta un impianto di smaltimento definitivo e per tale motivo le procedure gestionali devono essere volte soprattutto alla verifica della compatibilità dei rifiuti conferiti con le caratteristiche tecniche, le modalità di trattamento ed i dispositivi di sicurezza presenti in impianto.

Il Piano di gestione deve contenere:

- le procedure di accettazione dei rifiuti in discarica, in riferimento al ciclo produttivo che li ha generati;

- modalità di conferimento, movimentazione nonché criteri di deposito dei rifiuti nelle singole celle;

- procedure di manutenzione periodica dei mezzi e delle strutture;

- misure atte a ridurre la produzione di percolato e la dispersione del biogas;

- procedura di chiusura della discarica;

- piani di intervento e modalità di allerta in caso di:

  - incendio;

  - allagamento;

  - esplosioni;

  - raggiungimento dei livelli di guardia dei parametri ambientali monitorati;

  - dispersione accidentale di rifiuti nell’ambiente.

Per tale impianto rappresentano elementi di ulteriore criticità:

- l’elevato numero e l’eterogeneità dei rifiuti trattati;

- l’eventuale presenza di impianti complementari (cogeneratore, impianto vagliatura, trattamento percolato)

- movimentazioni frequenti o continue

Quindi, fermo restando che le attività di controllo saranno finalizzate:

- alla verifica di conformità tra l'operatività dell'impianto e l'autorizzazione in essere;

- alla verifica della rispondenza alle prescrizioni della autorizzazione;

- alla verifica dei risultati del monitoraggio ambientale e dall’eventuale impatto sulle matrici ambientali, da cui possono scaturire ulteriori azioni prescrittive;

- all’individuazione di eventuali misure correttive;

- alla promozione della conformità e del “miglioramento continuo” per il perseguimento degli obiettivi generali della legislazione ambientale;

andrà verificata la completezza del PGO, quale parte integrante del PMC, per quanto concerne le principali fasi dell’attività di seguito illustrate.

Conferimento e smaltimento dei rifiuti in impianto

1. Caratterizzazione di base del rifiuto Viene effettuata prima del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: analisi chimica del rifiuto; scheda descrittiva del rifiuto: - generalità del produttore - processo produttivo di provenienza - caratteristiche chimico–fisiche - classificazione del rifiuto e codice CER - modalità di conferimento e trasporto. Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori: - visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto; - prelievo di campioni del rifiuto; - acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza

2. Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto Presentazione della seguente documentazione: domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore; scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore; analisi completa del rifiuto; schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto. Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare ad ogni singolo carico. L’eventuale modalità di pretrattamento dovrà essere valutata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto

3. Verifica di conformità I rifiuti giudicati ammissibili in impianto devono essere sottoposti a verifica di conformità da parte del gestore con la stessa frequenza con cui viene effettuata la caratterizzazione di base (almeno una volta l’anno per tipologia di rifiuto). Il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti.

4. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto; Iscrizione dei mezzi autorizzati al conferimento del rifiuto; Verifica del mezzo di trasporto

5. Verifica in loco - Accertamento prima dello scarico Verifica della documentazione attestante la conformità ai criteri di ammissibilità; Accertamento visivo da parte del tecnico responsabile; Pesatura del rifiuto ed eventuale controllo della radioattività; Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione; Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio qualora presente; Con cadenze previste da autorizzazione e comunque non superiori ad un anno, prelievo di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile; Stoccaggio del rifiuto in attesa della verifica analitica; Analisi del campione da parte del laboratorio chimico; Registrazione e archiviazione dei risultati analitici; Operazioni di scarico con verifica del personale addetto e annotazione dell’ubicazione dello scarico (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili). Il gestore è tenuto a conservare i dati analitici per almeno 5 anni.

6. Congedo automezzo Bonifica automezzo con lavaggio ruote. Sistemazione dell'automezzo sulla pesa. Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione. Congedo dell'automezzo. Registrazione del carico sul registro di carico e scarico. Occorre inoltre prevedere: Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati Minimizzazione della durata dello stoccaggio Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio Minimizzazione dell'emissione di polveri durante le fasi di movimentazione

Pretrattamenti

Definizione dei rifiuti sottoposti a tale fase e delle modalità operative di pretrattamento

Modalità di coltivazione e deposito in discarica

Il mezzo in impianto deve seguire i percorsi segnalati dalla Direzione con apposita planimetria o segnaletica stradale; Il tecnico addetto verifica il regolare deposito nell’area di coltivazione in discarica e registra l’ubicazione nell’apposita scheda di movimentazione; Qualora venissero riscontrate delle anomalie rispetto alla documentazione di conformità del rifiuto, dovrà essere chiusa l’area di conferimento e disposte le misure correttive; Congedo dell’automezzo verso l’area di accettazione; Si potrà quindi procedere alle operazioni di compattazione qualora prevista dalle caratteristiche del rifiuto; Al termine della giornata lavorativa il tecnico responsabile provvede alla copertura giornaliera dell’area in coltivazione.

Sistema di captazione del biogas

Devono essere svolti dal Gestore controlli periodici sulla manutenzione e l’efficienza dall’impianto di captazione e combustione del biogas, tale attività deve seguire delle procedure ben definite ed essere annotata in apposite schede tecniche. Si riportano a titolo indicativo le seguenti verifiche periodiche: Verifica dei raccordi della tubazione di raccolta del biogas e dei sistemi di scarico della condensa; Registrazione della depressione nei pozzi del biogas e nelle sottostazioni; Verifica dell’eventuale intasamento con percolato nei pozzi di biogas; Presenza di condensa nei pozzetti di raccolta; Manutenzione delle soffianti; Misura della percentuale di CH4, CO2 e O2 nei pozzi e nelle sottostazioni; Verifica dei parametri di combustione in torcia; Misura dei valori limite di emissione dall’impianto di combustione del biogas; Registrazione nel registro di carico e scarico del biogas prodotto Campionamento periodico ed analisi del biogas

Impianto di raccolta del percolato

Misura del livello all’interno dei pozzi di captazione; Manutenzione dei raccordi e dei serbatoi di raccolta del percolato; Procedure di raccolta e movimentazione del percolato per evitare emissioni odorigene ed eventuali contaminazioni dell’ambiente; Registrazione nel registro di carico e scarico dei quantitativi raccolti e di quelli conferiti; Campionamento periodico ed analisi del percolato.

3- INDICATORI DI PRESTAZIONE

### Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore e sua descrizione | Denominazione | U.M. | Frequenza di monitoraggio | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI |
|  |  |  |  | SI |